## Slide 1
Nowe trendy w kodowaniu i transmisji wideo. Standard H.265
Kamil Ciukszo
Dyrektor ds. Operacyjnych i Strategii
Cisco Systems Polska
Cisco Confidential
© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

## Slide 2: Agenda
standard H.265 HEVC – o czym mówimy i gdzie jesteśmy
gotowość standardu, technologii i rynku do przyjęcia HEVC
zastosowania i architektura systemów z wykorzystaniem nowych metod kodowania
spodziewany czas adopcji technologii na rynku

## Slide 3
Dzisiejsza telewizja dociera na wiele ekranów, ale…
Internet
Internet mobilny
tradycyjna infrastruktura TV
nowoczesna infrastruktura TV
 | pierwsza generacja
infrastruktura | HW silosy
OPEX | wysoki
elastyczność | niska
modularność i otwartość | brak
Notes: Talking Points (Script):
Initial or 1st generation deployments of multiple screens services were focused on getting video accessible across different devices.
Limitation in terms of management and execution:
  Infrastructure based on hardware that tended to be siloed
  High OPEX in managing and maintaining the infrastructure – you see architecture overlays among the traditional TV infrastructure, TV everywhere and the internet/mobility core.
  Low agility with respect to adding features and bringing new experiences to market
  Execution tended to be driven by proprietary solutions as opposed to being modular and open

## Slide 4
… dalszy rozwój wymaga wirtualizacji, efektywnej transmisji i ciągłej poprawy jakości/pasma
 | pierwsza generacja | nowa generacja
infrastruktura | HW silosy | unifikacja SW, gotowość do wykorzystania Chmury
OPEX | wysoki | niski
elastyczność | niska | wysoka
modularność i otwartość | brak | tak
Internet
Internet mobilny
Tradycyjna infrastruktura TV
Nowoczesna Infrastruktura TV
Notes: Talking Points (Script):
At Cisco, we are confident that the emergence of the Cloud creates an opportunities for accelerated innovation as well as economies of scale. The key is the ability to orchestrate both the media experience and the resources required to manage and adapt across the cloud, the network, and devices.
These changes are not confined to “alternative” devices. The real opportunity is to unify the broadcast and multiscreen experience. The good news is that this change can be managed incrementally with plenty of opportunity to adapt to current opportunities as well as the future.
Complexities certainly remain but the opportunity for media companies is accelerating. Reach, monetization, and agility can be achieved in concert.

## Slide 5: Technologia i korzyści HEVC (H.265)
kodek HEVC (H.265) oferuje kompresję ~2 x efektywniejszą niż H.264
Analitycy uważają, iż HEVC stanie się jednym z najszybciej przyjętych nowych kodeków; jest napędzany przez usługi strumieniowania treści do telefonów komórkowych i OTT do tabletów oraz PC.
Dwa różne przypadki wykorzystania:
  HEVC HD – poprawa zasięgu i jakości: telco (DSL), OTT, telewizja kablowa (all-IP lub NetworkDVR), telewizja satelitarna/terestialna, HD VOD
  Ultra 4K HD – wysoka jakość: 4Kp60/10 bit dla sportu, 4Kp24/30 dla filmów / broadcast, OTT (Netflix i Sony) dla streamingu 4Kp24/30
Specyfikacja HDMI 2.0 jest udostępniona i umożliwia odbiór jakości 4Kp60 10bit.
KODEK | SD | HD (1080p30) | UHD (4Kp24/30) | UHD (4Kp60)
MPEG 2 | 3-4.5 Mbps | 9-18 Mbps |  | 
AVC (H.264) | 1.5-2.5 Mbps | 5-9 Mbps |  | 
HEVC (H.265) | 0.8-1.5 Mbps | 2.5-5 Mbps | 7-15 Mbps | 8-18 Mbps
Notes: HEVC – nie równa się 4k , możemy go stosować zarówno dla SD I HD na dla UHD 4k
HEVC spodziewamy się szybkiej adopcji na rynek ze względu na potrzeby:
  Głownie komórki, urządzenia przenośne
  W drugiej kolejnosci IPTV – zwłaszcza DSL
  I dalej możliwość upakowania więcej kanałów do broadcastu
Nowe HDMI będzie wspierało zwłaszcza 4kp60 10 bit
Koszt 20$ więcej na STB ze wzg na procesor I pamięć

## Slide 6: Treści przystosowane do HEVC/4K
ograniczona dostępność treści w najbliższym czasie
Netflix planuje własne produkcje "House of Cards" i filmy w 4K
  "Oczekujemy, że będziemy dostarczać 4K w ciągu roku ..."
Finał Pucharu Świata w piłce nożnej - Brazylia 2014 będzie nagrywany w 4Kp60
SES nadawało dwa kanały Ultra HD / HEVC w Europie (na IBC 2013)
Sony, Discovery, IMAX stworzyły konsorcjum 3net, aby produkować treści 4K
DirectTV złożył wniosek o znak towarowy dla ich pierwszej sieci 4K
4EVER (Orange FT, ATEME, GlobeCast, Technicolor, DoReMi)
  Konsorcjum w ciągu roku chce pokazać pełną produkcję UHDTV i transmisję z kilku wydarzeń, imprez sportowych, koncertów muzycznych i innych występów na żywo.
ESPN twierdzi, że nie ma aktualnie zainteresowania kanałem 4K (październik 2013)
Notes: Póki co dostęp do treści 4k jest bardzo ograniczony,
Liczne zapowiedzi chęci wejscia w temat: sport, konsorcja: 3net, 4Ever
ESPN – jest sceptyczny póki co, bo nie chce zrobić falstartu jak z 3D

## Slide 7: Dostępność TV 4K
modele TV z 4K zaczynają się pojawiać na rynku
połowa dużych (55"+) telewizorów sprzedawanych w USA w 2017 będzie 4K (CEA )
4% sprzedanych na świecie telewizorów w 2017 będzie 4K (IDC)
2 mln telewizorów 4K sprzedanych w 2014 (CEA)
niektórzy planują oferować dekoder 4K – klient Netflix 4K
Chart: światowa sprzedaż TV dla technologii
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
SD | 0.0637 | 0.0353 | 0.0194 | 0.015 | 0.0121 | 0.0114
HD | 0.9362 | 0.9598 | 0.9711 | 0.9652 | 0.9602 | 0.9473
UHD | 0.0001 | 0.0049 | 0.0095 | 0.0198 | 0.0277 | 0.0412
Źródło: IDC Service Provider Video Market Update Prepared for Cisco 11/19/13
Notes: Druga podstawową barierą wejscia dostępność I penetracja odbiorników TV

## Slide 8: Ekosystem przy migracji do zunifkowanego nadawania oraz multi-screen
produkcja
kontrybucja
post-produkcja
dystrybucja
dystrybucja
multi-screen
TV Liniowa i VoD na dowolny ekran
elastyczność chmury
inteligentne sieci IP
IP
Hybrid
IP
SDI
IP
SDI
Set-top Box
TV
Game Console
Blue-ray
xCoding File
xCoding Live
Transport (modulation)
xCoding File
xCoding Live
Transport
Camera
Workflow File
Workflow Live
En/decoding
Transport
Notes: Talking Points (Script):
For broadcast and media companies, this migration to the cloud has special significance.
First, the migration to intelligent IP networks build upon standards that are the new foundation for connections across workflows. Through the combination of SMPTE standards, new investments, and media customer engagements, Cisco is deeply engaged with shaping the robust connectivity required for uncompressed video JPEG 2000.
The approaching importance of 4K and 8K workflows as well as the potential for HEVC creates a powerful catalyst for common standards and interoperability.
Video processing, format transformation, and the best use of both terrestrial and satellite networks is the glue for these key workflows that connect the camera to consumer. Similarly, they remain core to the Cisco portfolio and we are excited about the developments in these areas: greater density, more flexibility, higher quality all lead to more opportunities for broadcast and media customers.
…But the most exciting and disruptive change is the media cloud. Hardware still has the advantage for hands off, bullet proof deployment. But increasingly we see opportunities for more functionality and processing to move to the cloud. However, we do not see this as an all or nothing proposition. Let’s take a look at how these migrations are evolving.

## Slide 9: Transformacja TV
  Ultra High Definition i HEVC stwarza nowy punkt odniesienia dla jakości video
  optymalizacja tradycyjnej infrastruktury telewizji kablowej, satelitarnej, jak i naziemnej
  produkcja, kontrybucja i dystrybucja “All IP”
Notes: Punkty podsumowujące poprzedni slajd czyli:
All IP optymalizuje łańcuch produkcji I dysktrybucji
UDH stwarza nowy punkt odniesienia dla jakosci wideo
Konwegencja zmienia spośób produkcji, kontrybucji I dystrybucji dzięki ALL IP

## Slide 10: HEVC dla UHDTV – katalizatory
HEVC jest bodźcem dla UHDTV, a UHDTV będzie w centrum dystrybucji treści – filmów i wydarzeń na żywo.
2014
2015
2017
2018
2019
2016
Notes: Dzieki mniejszej przepływnośći I wysokiej jakości
Najbliższe duże wydarzenia stymulujące produkcję I popularyzację treści i wymianę odbiorników:
  2014: Soczi – Zimowa Olimpiada (filmują w UHD)
  2014: Glasgow Commonwealth
  2014: FIFA Brazylia Mistrzostwa Świata
  2015: WorldCup Rugby England
  2016: RIO2016 – Olipiada Letnia
  2016: UEFA EURO – Francja
  2018: Zimowe igrzyska w południowokoreańskim Pyeongchang
  2018: Mistrzostwa świata w Piłce Nożnej FIFA w Rosji
  2019: RUGBY Word CUP

## Slide 11: High Efficiency Video Coding (HEVC) Dlaczego HEVC?
potencjał ponad 50% redukcji typowego bitrate kodera AVC:
HD: AVC 6-9 Mbps  HEVC 3-4,5 Mbps
SD: AVC 1,5-2,5 Mbps  HEVC 0,8-1,5 Mbps
4Kp30: AVC 18-25 Mbps (szacunkowo)  HEVC 6-13 Mbps
4Kp60: HEVC poniżej 20 Mpbs
HEVC dla przyszłych możliwości biznesowych:
wykorzystanie LTE dla szerokiego wdrożenia serwisów video
zwiększenie zasięgu (DSL)
mniejsze wydatki na kontrybucję (koszt łącz IP / Sat)
dostarczanie treści 1080p60 w tym samym paśmie co w 1080i
transmisja broadcast 4K w przyszłości
Notes: Sam HEVC będzie stymulowany nie tylko poprzez UHD ale
głównie przez powiększenie zasięgu dostarczania teści przez
Internet,
Mobile Internet (LTE),
IPTV,
DSL IPTV
Obniżenie kosztów kontrynucji
W broadcascie 1080p60 w dzisiejszej przepłyności 1080i

## Slide 12: High Efficiency Video Coding (HEVC) porównanie do AVC - 1920x1080p50
AVC
HEVC
10.25 Mbs
~ 3x bit-rate !
3.30 Mbs
Notes: HEVC’s coding tool suite is very rich, and although the objective is a 2:1 bit-rate reduction for the same fidelity, we have seen signs that exceed that. Given the extent of the richness of the coding tools, they tend to perform better exploiting higher levels of data redundancy, such as in larger picture resolutions. In principle, we would not be surprised if HEVC exceeds its 2:1 objective as the encoding technology evolves through time; and we project to reach its 2:1 performance target over the incumbent faster than AVC did over MPEG-2.
Zapraszam w przerwie na pokaz przykładowych obrazów zakodowanych w AVC vs HEVC

## Slide 13: High Efficiency Video Coding (HEVC) 10-bit vs 8-bit dla głębi koloru
Source: JVCT-K109v3.ppt
obraz po prawej stronie to przykład z reklamy TV, który pozwala dostrzec, iż różnica pomiędzy 8 a 10 bitów jest dostrzegalna dla większości użytkowników
obraz po prawej stronie przedstawia artefakty, które mogą być zredukowane przy użyciu 10-bitowej głębi kolorów (lewa strona)
Notes: 10-bit kodowanie koloru znacznie poprawia odbiór
Było to stosowane w AVC dla wymagających użytkowników
Jest to istotny element poprawy percepcji dla zwykłęgo użytkownika poza przepyłwnością I roździelczością obrazu

## Slide 14: Stan dostępności HEVC do praktycznego użycia:
  standard ITU zatwierdzony w kwietniu 2013
  licencjonowanie MPEG-LA zakończone
  wsparcie dla profilu Main-10 powoduje problemy dla SoC
  ograniczona dostępność urządzeń odbiorczych:
    mobilne
    STB (HD -> UHDp60)
  strategia rozwoju operatorów
  koszty infrastruktury, urządzeń i koderów
  wejście 4Kp60 w telewizorach ze złączem HDMI 2.0
  zwiększone wymagania dotyczące szyfrowania / bezpieczeństwa (HDCP 2.2, Movie Labs)
  wsparcie dla ABR (DASH-HEVC)
  profil 4:2:2 nie został sfinalizowany - część draftu “Range Extensions”
Notes: Standard I Licencjonowanie HEVC jest zrobione i jest nawet prostsze niż dotychczasowe AVC ?
Planowana MPEK LA licencjonowanie to: 0,2$ per HEVC product
Kodek HEVC nie ma jeszcze odpowiednich implementacji SoC-ów (procesory HW)
Dekodowanie HEVC bedzie wymagało ok 50% wiekszej wydajności układów
ABR – powstał stardand DASH – Dynamic Adaptive Streaming bazujący na MS, Apple, Adobe (Smoooth Streaming, HLS, Adobe) – pokazujemy to na MWC 2014 w tym miesiącu
Nowy standard szyfrowania pomiędzy TV, a STV HDCP 2.2 (High Definition Content Protection) – urządzenia muszą go wspierać

## Slide 15: HEVC & Ultra HD SoC Klasyfikacja SoC
HEVC Client
  Decode: 1920 x 1080p30  1080p60
  H.264 Encode: n/a
  Profile: Main (8 bit)
  Display: HDMI 1.4
  HDCP: 1.3
HEVC Ultra HD Client (p30->p60)
  Decode: 3840 x 2160p30  2160p60
  H.264 Encode: 0
  Profile: Main  Main-10
  HDMI: 1.4b (2160p24/30)  2.0 (2160p60)
  HDCP: 1.3  2.2
HEVC Ultra HD Gateway
  Decode: 3840 x 2160p60
  H.264 Transcode: min 3x 1080p30
  Profile: Main-10
  HDMI: 1.4b (2160p24/30)  2.0 (2160p60)
  HDCP: 1.3  2.2
Notes: SoC = System on Chip

## Slide 16: HEVC & Ultra HD Client Chip: SoC
tylko HEVC
  układy SoC wstępnie dostępne Q4 2013 od ok. 5 dostawców
  produkcja masowa: w najlepszym przypadku połowa 2014 – 1 lub 2 dostawców, ok 7 dostawców w Q3 2014 (75% 1080p60 vs 25% p30)
  dodatkowo 1-2 kwartały dla integracji do wytworzenia produktu końcowego – Q3 2014 / Q1 2015
HEVC + 4K
  układy SoC wstępnie dostępne Q4 2013 od ok. 5 dostawców
  produkcja masowa: w najlepszym przypadku Q3 2014 3 do 4 dostawców, ok 8 dostawców pod koniec 2014 (75% 2160p60 versus 25% 2160p30)
  dodatkowo 1-2 kwartały dla integracji do wytworzenia produktu końcowego – Q4 2014 / Q1 2015

## Slide 17: Adopcja kodeka HEVC & 4K na rynku
mobilne
  główny nacisk na istniejące usługi HD oraz na kilka specyficznych przypadków UltraHD (PayTV)
  połączone z rozszerzeniami dla DVB-Sx dla efektywnego wykorzystania widma
  rozwój DVB-T2 oraz DVB-C2
  oczekiwane uruchomienie pod koniec 2014 na satelicie (sport)
  ogólna dostępność w 2016 lub później
satelita, kabel, naziemna
  wykorzystanie 2:1 oszczędności pasma dla xDSL
  kompromis jakość / bitrate dla kanałów live
  główny nacisk na istniejące usługi HD
  oczekiwane uruchomienie w połowie 2014
IPTV
  cykl od 12 do 24 m-cy odświeżenia dla urządzeń mobilnych vs 5 lat dla wyświetlaczy
  zmniejszony bitrate i / lub zapewnienie lepszej jakości obrazu
  początkowo dekodowanie software’owe do czasu dostępności sprzętu (np. Snap Dragon 800)
  główny nacisk na istniejące usługi HD
  uruchomienie w 2014
  niskie częstotliwości odświeżania (24fps vs 50/60), kompresja offline, ograniczone wymagania w zakresie przepustowości
  główny nacisk na treści 1080p50/60 oraz na Ultra HD
  wykorzystują istniejące CDN do dystrybucji treści
  uruchomienie w 2014
VOD
Notes: Jak to bedzie wg nas przebiegało w czasie
Naszybciej w urządzeniach mobilnych
  bo cykl życia komórki to 12-24 mc vs 5 lat dla TV Set
  Dekodowanie softwareowe
  Treści dostępne typu SD/HD
W kolejnym kroku materiały typu VoD
  Kompresja offline czyli nie potrzeba urządzeń
  Wykorzystanie pierwszych materiałów nagranych w UHD w VoD
  Nie ma potrzeby posiadania całej infrastruktury transportowej na początek
IPTV – powiekszanie zasięgu w DSL-ach jako główny driver
Broadcast dla SAT/TER/CAB
  Na koncu gdy gotowe HW
  Musi być driver UDH aby to rozpędzić
  Iw tedy dopieo migracja efektywnościowa aby polepszyć pasmo
  Migracja STB MPEG-2 (przeskoczenie AVC od razu na HEVC)

## Slide 18: Architektura dla dostarczania treści live HEVC – 1H 2014
1a. dystrybucja do telefonów komórkowych i tabletów w bitrate 600-800kbit/s przy transmisji poprzez UMTS
1b. dystrybucja dla tabletów, PC, urządzeń mobilnych – do 720p30
  wykorzystanie Adaptive Bit Rate
Contribution
Primary
Distribution
Secondary
Distribution
1 a+b
resolution | AVC [kbps] | HEVC [kbps]
1024x576 | 1200 | 600-800
960x540 | 800 | 400
640x360 | 800 | 400
400x224 | 400 | 200

## Slide 19: Cisco HEVC oraz 4K: VOD
kompresja HEVC 4Kp25/30 oraz 4Kp50/60 dla plików video offline
bazuje na rozwiązaniu Cisco AnyRes Video on Demand pracującym na Cisco Unified Computing System (UCS)
nacisk deweloperów położony na jakość obrazu
Roadmapa:
Q2 2014
  Progressive
  Mobile/SD/HD
  4K 8-bit
Analysis
Encode
QC output
Post-Encode
Deliver to location
Determine Source
Distributed and Multi-threaded encoding
ABR transcodes
Enable auto-routing
ABR transwrap
DRM/Encryption
Network Storage
Server
API
Cisco AnyRes Video on Demand Client
Q4 2014 (planowanie)
  Interlace Support (SAFF)
  równoległa kompresja na wielu serwerach – podział zadań pomiędzy serwery
  4K 10-bit

## Slide 20: Cisco HEVC oraz 4K: Live
kompresja do HEVC 4Kp50/60 z naciskiem na rozdzielczości HD; 4K w kroku drugim
wejście 4 x 1080p50/60 dla 4K
2 ścieżki rozwoju:
  oprogramowanie Cisco AnyRes Live dla wczesnych rozwiązań, mniejszej gęstości i niższych rozdzielczości
  Cisco Digital Content Manager (DCM) dla TV oraz rozwiązań wysokiej gęstości dla ABR
Notes: Planning:
POC at IBC 2014
Shipping Q1 2015

## Slide 21: Architektura dla dostarczania treści live HEVC – 1H 2015
kontrybucja AVC/JP2K dla HD (720p), FullHD (1080p) oraz UltraHD (4K)
  kontrybucja IP dla 4K jako 4x 1080p w AVC/JP2K
  wykorzystanie aktualnej infrastruktury oraz urządzeń
  potencjalne możliwości dla kontrybucji typu low latency/bitrate punkt-punkt 4:2:0 HEVC
system dystrybucji gotowy dla początkowych transmisji HEVC dla TV (pierwszy ekran)
  rozszerzony zasięg i więcej strumieni do domu dla klasycznych rozdzielczości SD / HD IPTV, wymaga klasycznego toru kontrybucji MPEG-2 i AVC 4:2:0 a następnie transkoduje do HEVC
  od połowy 2015 nowe wdrożenia UHDTV HEVC, przeznaczone dla klientów usługi premium
Contribution
Primary
Distribution
Secondary
Distribution
1
2
3
AVC 4:2:0 DEC
HEVC
ENC
JPEG2K
AVC 4:2:2 DEC
HEVC
ENC
HD
4K
HD
4K

## Slide 22: Architektura dla dostarczania treści live HEVC – połowa 2015
kontrybucja bazująca na HEVC
  1080p 4:2:2 10bit – wykorzystanie przewagi HEVC nad AVC
  4:2:2 10bit – dostarczenie 4 strumieni ( każdy ¼ obrazu ), jeśli technologia nie pozwoli na transmisję pełnej ramki
Contribution
Primary
Distribution
Secondary
Distribution
1
2a
2b
3
4

## Slide 23: Architektura dla dostarczania treści live HEVC – koniec 2015
główna dystrybucja HEVC dla redukcji kosztów OPEX
  odbiorniki HEVC transkodują dla klasycznych rozwiązań (MPEG-2/AVC)
  HEVC UHDTV przesyłany w CBR
  wymaga efektywnych kosztowo rozwiązań sprzętowych dla dekodowania HEVC
Contribution
Primary
Distribution
Secondary
Distribution
1
2a
2b
5
HEVC DEC
MPEG-2
ENC
HEVC DEC
AVC
ENC
HEVC Pass-through
HD
4K
4

## Slide 24: Architektura dla dostarczania treści live HEVC – połowa 2016
HEVC wdrażany w sieciach kablowych
  zastępowanie STB z MPEG-2
  budowa rozwiązań programowych na produktach typu Home Gateway
początek modernizacji infrastruktury kontrybucji dla transmisji pełnej ramki 4k
Contribution
Primary
Distribution
Secondary
Distribution
1
2a
2b
5
4
6
7

## Slide 25: Adopcja kodeka HEVC & 4K na rynku
HEVC będzie łatwo integrowany i wspierany w HTML5 oraz MPEG-DASH dla ABR
Cisco HEVC i DASH
    dostarczenie treści live mobilnych w 3G oraz LTE
      dystrybucja HEVC dla 4K VOD
        HEVC dla poszerzenia zasięgu w OTT i IPTV
            dystrybucja HEVC dla broadcast 1080p60
                dystrybucja HEVC dla broadcast 4K
2015
2014

## Slide 26
Dziękuję